| A | De woning |
| --- | --- |
|  | □ | Is het huisnummer goed zichtbaar? Wanneer de brandweer moet uitrukken voor een brand in een woning is het belangrijk dat het huisnummer vanuit een rijdende auto kan worden waargenomen. Kijk of het huisnummer goed zichtbaar is (ook in het donker). Bij flatgebouwen is een overzichtsbord met huisnummers aan de straatzijde noodzakelijk. |
|  | □ | Is de weg naar de voordeur (gang /hal) vrij van obstakels? Bij brand is snelheid geboden. In dichte rook is snel ontvluchten van het huis niet mogelijk wanneer obstakels (bijvoorbeeld fietsen, sporttassen of vuilniszakken) de vluchtweg blokkeren. Ook de brandweer wordt gehinderd door obstakels in de gang. Een opgeruimde gang kan van levensbelang zijn. |
|  | □ | Zijn de plafonds/wanden van brandveilige materialen gemaakt? Brandbare schrootjes, lamellen of piepschuimmateriaal in de vluchtwegen kunnen voor veel en giftige rookverspreiding zorgen en daarmee een ernstig probleem vormen. Tegenwoordig zijn er kunststofschroten in de handel die sterk brandvertragend zijn. Iets duurder maar een stuk veiliger. Vervang brandbare schrootjes, lamellen of piepschuimmateriaal door brandvertragend materiaal. Het is verstandig om bij de leverancier naar de keuringseisen van het product te vragen. |
| B | Entree |
|  | □ | Is de meterkast goed bereikbaar? (hoofdafsluiters gas, water & elektra te vinden en bereikbaar) Bij brand, gaslek of waterlekkage is het belangrijk dat de hoofdafsluiters snel te vinden en bereikbaar zijn. Bij brand of gaslekkage moeten gas en elektriciteit snel kunnen worden afgesloten. |
|  | □ | Is de meterkast in orde? (zekeringen intact en aanwezigheid aardlekschakelaar) Als er regelmatig (kort)sluiting ontstaat moet de oorzaak opgespoord worden. De zekering beslist niet doorverbinden met zilverpapier want dan zal bij de volgende (kort)sluiting veel warmte vrijkomen waardoor brand kan ontstaan. Bij nieuwbouw van een woning is een aardlekschakelaar verplicht. Is er in een ouder huis geen aardlekschakelaar aanwezig, dan is het verstandig om een aardlekschakelaar te laten monteren. Een aardlekschakelaar kan brandgevaar beperken en bewoners beschermen tegen elektrocutiegevaar. Bij de oude aarde-aansluitingen in de groepenkast zorgden de koperen en loden leidingen voor de aardeverbinding. Door tegenwoordig gebruik te maken van pvc pijpen is deze methode niet meer bruikbaar. Tegenwoordig worden aardpennen de grond in geslagen die voor aarde zorg dragen. Gelet moet worden of dit systeem is aangebracht en niet te erg geoxideerd is. Er bestaat ook de mogelijkheid dat de “aarde” wordt aangeboden door het energiebedrijf. De aarde zit dan in de kabel verwerkt. De huiseigenaar is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn elektrische installatie en apparatuur. Van groot belang is daarbij dat uw installatie een goede veiligheidsaarding heeft. Twijfelt u of de aarding in uw woning goed geregeld is? Schakel dan een erkende installateur in om de aarding te controleren. www.energieveilig.nl |
| C | Keuken |
|  | □ | Is er een frituurpan met thermostaat aanwezig? (Voorkomt oververhitting / vlam in pan) Veel branden ontstaan in de keuken tijdens het koken of frituren. Denk bijvoorbeeld aan het oliebollen bakken voor oud en nieuw. Advies: oude frituurpannen vervangen door elektrische frituurpan met thermostaat. Frituren zonder thermostaat of met een kapotte thermostaat is echt gevaarlijk, net als frituren in een gewone pan. Je weet immers niet hoe hoog de temperatuur van het vet is. Olie of vet kan bij zeer hoge hitte spontaan in brand vliegen. |
|  | □ | Is er een blusdeken (blusmiddel) aanwezig en bereikbaar in de keuken? (Vlam in de pan) Veel keukenbranden beginnen met ‘vlam in de pan’. Die ontstaat wanneer olie of vet in een pan te heet wordt. Blijf altijd in de buurt tijdens het bakken en zorg ervoor dat de pan aan de buitenkant vrij van vet en vuil is. Houd bovendien een passend deksel of blusdeken onder handbereik. Als er toch een vlam in de pan ontstaat, nooit blussen met water. Dit kan een enorme steekvlam opleveren! Wat moet je wel doen. Een passend deksel of blusdeken over de pan schuiven. De warmtebron uitschakelen, de afzuigkap uitzetten en de pan minstens een half uur laten staan. Daarna de afzuigkap op mogelijke vuurresten controleren en indien nodig de brandweer bellen. Een blusdeken is vervaardigd van glasvezel of een ander onbrandbaar materiaal. De handigste plek voor een blusdeken is de keuken. Aanbevolen formaat is 180x180 cm, in opbergkoker. Een blusdeken is geschikt als blusmiddel voor onder andere vlam in de pan, brand in televisie en kleine brandjes die met een blusdeken af te dekken zijn. |
|  | □ | Is er voldoende afstand tussen kooktoestel en brandbare materialen? Door de aanwezigheid van bijvoorbeeld; gordijnen, thee- en handdoeken, pannenlappen en/of keukenrol in de nabijheid van een fornuis bestaat er een grotere kans op brand. Ook ruimvallende en/of brandgevaarlijke kleding verdient aandacht tijdens het koken. Om dezelfde reden is het onverstandig wasgoed te drogen in de nabijheid van een (straal)kachel. |
|  | □ | Is gasslang van gasfornuis (zichtbaar) in goede conditie? (hitte, scheurtjes, beschadigd) De gasslang naar het gaskomfoor moet goedgekeurd zijn (GASTEC/ GIV = goedkeuringsmerk). De levensduur van een gasslang is 15 jaar, daarna dient deze vervangen te worden. De aansluitingen moeten zijn voorzien van rubberen afsluitingsringen. Bij controle dient men er op te letten dat de slang niet bloot wordt gesteld aan hittestraling, uitstekende bochten, haarscheurtjes, knikken, mechanische beschadigingen, aangedraaide wartels (handvast, daarna controle), goedgekeurde stopkraan, na het weghalen van het gaskomfoor de aansluitingen met zeepsop controleren. Indien de slang gebreken vertoont deze direct vernieuwen. Als het gaskomfoor in een keuken is ingebouwd en men de slang niet kan controleren dan dient een koperen leiding aangebracht te zijn. Bij een gasfornuis moet de aansluiting tot aan de zijkant van koper zijn, daarna kan men met de gasslang verder. Belangrijk in beide gevallen is dat de gasslang te controleren is. Is dit niet het geval dan moet een koperen leiding aangebracht worden. |
|  | □ | Wordt het filter van de afzuigkap regelmatig vervangen / gereinigd? Voor de goede werking van de afzuigkap is het belangrijk dat het filter regelmatig wordt verschoond. Bij een vuilfilter zal de afzuigkap ook sneller vuil worden. Vet in de afzuigkap en het filter kan vlam vatten. Bij de vlam in de pan zal de brand zich daardoor snel kunnen uitbreiden. Vervang regelmatig het filter en maak de afzuigkap regelmatig schoon. |
|  | □ | Lucifers en aanstekers buiten bereik van kinderen? Kinderen volgen alle bewegingen van de ouders. Weten dus ook snel waar de lucifers liggen. Daarom is het belangrijk dat lucifers en dergelijke buiten het bereik van kinderen blijven. |
| D | Woonkamer |
|  | □ | Wordt de TV helemaal uitgezet bij afwezigheid of als hij niet in gebruik is? Een televisie in de slaapstand/stand-by (herkenbaar aan een rood brandend lampje) is een veel voorkomende oorzaak van brand. Daarom is het belangrijk dat de televisie ’s nachts en bij afwezigheid uitgezet wordt. |
|  | □ | Zijn er nog beeldbuis TV´s aanwezig in huis? Een tv met beeldbuis vangt meer stof op dan een flat screen tv. Bij een tv met beeldbuis is het daarom nog belangrijker deze regelmatig stofvrij te maken. |
|  | □ | Wordt de TV regelmatig stofvrij gemaakt en is er voldoende warmteventilatie? Een televisie bedekt met kleedjes, kranten of boeken is sterk af te raden. Ook bloemenvazen en planten kunnen beter ergens anders neergezet worden. De televisie kan door gebrek aan ventilatie oververhit raken en gemorst water kan kortsluiting en daarmee brand veroorzaken. Uit ervaring is gebleken dat televisietoestellen tijdens het uitzenden in brand kunnen raken. Dit heeft volgens deskundigen te maken met een combinatie van stof en vonken van een zekering bij een defect aan het toestel. Door de vonken die ontstaan raakt het stof in brand en volgt een kleine stofexplosie waardoor brand ontstaat. Ook bij slechte soldeerverbindingen op de printplaat kan brand ontstaan. Advies: het toestel om de drie jaar door een deskundige laten nakijken en schoon laten maken. |
|  | □ | Wordt elektriciteit veilig gebruikt? (Niet veel stekkers in een stekkerblok,overbelasting) Op een groep van een groepenkast (van 16 ampère) mag maximaal 3680 watt aan elektrische apparaten aangesloten worden. Door met stekkerdozen eindeloos elektrische apparaten op een bepaalde groep aan te sluiten bestaat gevaar voor overbelasting met brand als gevolg. Het gebruik van driewegstekkers is verboden. In de woonkamer moet gelet worden op losse snoeren ook onder het vloerkleed, oude bedrading waar leidingen blootliggen, veiligheidsstopcontacten, aardschakelaarscontrole, maximale wattage per groep, aansluitingen toestellen, stekkercontrole, bij inbranding van pootjes deze vervangen. |
|  | □ | Elektrische draden in goede conditie en veilig weggewerkt? (krammen, kleden, haspel) Losse snoeren moeten regelmatig gecontroleerd worden op beschadigingen. Vastzetten met krammen of spijkertjes is sterk af te raden. Hierdoor raken de snoeren snel beschadigd. Door elektrische snoeren onder een tapijt te leggen kan eenvoudig brand ontstaan. Bij gebruik van een kabelhaspel, moet de haspel helemaal afgerold zijn. Als deze niet afgerold is kan de warmte van de haspel niet worden afgevoerd en dus brand veroorzaken. |
|  | □ | Veilig gebruik kaarsen? (Afstand brandbare materialen, houders, stevige ondergrond) Blijf altijd in de buurt als er kaarsen branden! Maak gebruik van stevige kaarsenstandaards, welke niet van plastic en andere brandbare materialen zijn gemaakt. Zorg dat er geen brandbare materialen in de onmiddellijke omgeving van de kaarsen bevinden. Bij het opbranden van de kaars kan het materiaal gaan branden en het glas springen. Daarom is het gebruik van brandvrije standaards zoals metaal of koper belangrijk. |
|  | □ | Veilig gebruik lampen/ halogeen? (Afstand brandbare materialen) Halogeenverlichting (zeker de inbouwspots) inclusief de daarbij behorende voorschakelapparatuur/transformator kunnen heel heet worden ( ook onbedekte gloeilampen). Kijk of ze niet in de buurt van brandbare materialen zijn geplaatst, zoals meubels en gordijnen. In de buurt van plastic is ook onverstandig. Halogeenverlichting welke ingebouwd is in kunststof of houten plafonds kan ook tot brandgevaar leiden. In de keuken is het belangrijk dat een waterkoker niet in de buurt van de halogeenverlichting is geplaatst i.v.m. waterdamp. Ook is het plaatsen van halogeen verlichting in vochtige ruimtes als de badkamer onverstandig, daar dit kortsluiting kan veroorzaken. Indien (halogeen)verlichting in de badkamer wordt toegepast moet rekening worden gehouden met de juiste IP- classificatie (waterdichtheid). |
|  | □ | Veilig gebruik schoorsteen? (aanmaak, vonkenscherm en 1 à 2 pj vegen kanaal). Het is verboden een rookkanaal te gebruiken dat niet doeltreffend is gereinigd. Het is belangrijk de schoorsteen te reinigen door een schoorsteenveegbedrijf dat is aangesloten bij de Algemene Schoorsteenveger Patroons Bond (ASPB). Een openhaar aanmaken met spiritus of benzine is zeer brandgevaarlijk. Gebruik van aanmaakhoutjes of –blokjes is het beste. Sommige houtsoorten zorgen ervoor dat een haardvuur ‘knappend’ wordt, waarbij stukjes houtskool ver weg kunnen springen. Om te voorkomen dat die gloeiende brokjes brand veroorzaken is een vonkenscherm aan te raden. |
|  | □ | Let u bij de aanschaf van meubilair op de brandvertragende kwaliteit? Er zijn meubelen en woninginrichtingmaterialen van brandvertragende kwaliteit. Bijvoorbeeld banken, matrassen en gordijnen. Meubels van brandvertragende kwaliteit vatten geen vlam door vonken of door as van een sigaret. Daarnaast kan men goed gebruik maken van natuurlijke stoffen welke een geringe brandvoortplanting hebben als; echt leer, wol en zijde. |
| E | Berging |
|  | □ | Wordt van de wasdroger het pluizenfilter en de afvoerslang regelmatig stofvrij gemaakt? De afvoerslang van de wasdroger voert vochtige lucht af, maar ook stof. De slang kan door het stof verstopt raken, waardoor de motor oververhit raakt en de machine in brand kan vliegen. |
|  | □ | Zijn kraanafsluitingen en slangen wasmachine in orde? (overstroming en kortsluiting) Ondeugdelijke kraanafsluitingen en toe- en afvoerslangen zorgen regelmatig voor overstromingen. Naast veel waterschade doet zich hierbij het gevaar voor dat het water kortsluiting kan veroorzaken met brand als gevolg. |
|  | □ | Gasflessen / licht ontvlambare vloeistoffen in goed geventileerde ruimte? (berging) Advies om ten hoogste 5 liter licht ontvlambare vloeistof in huis te hebben. Bedoeld worden vloeistoffen die vallen onder groep 1 ( met een vlampunt lager dan 21 graden Celsius zoals ruwe aardolie, aceton, benzeen, benzine, brandspiritus en petroleumether). Veilige plaatsen zijn de berging, schuur of een brandvrije afgesloten ruimte. Opslag in huis van gasflessen met een gezamenlijke nominale inhoud van meer dan 110 liter is verboden. Gasflessen moeten rechtop staan, op een vlakke ondergrond. Omdat butaan en propaan (de meest in en om het huis gebruikte gassen) beide zwaarder dan lucht zijn, mogen gasflessen niet in kelders of andere laaggelegen ruimtes staan. Lekkend gas kan daar niet meer wegkomen en hoopt zich op met explosiegevaar als gevolg. Zorg voor voldoende ventilatie en plaats ze bij voorkeur in de schuur of garage. |
|  | □ | Wordt gaskachel/(bad)geiser/CV-ketel door erkend installateur onderhouden/gereinigd? CV-ketels moeten regelmatig (jaarlijks of tweejaarlijks, afhankelijk van het type ketel) gecontroleerd en gereinigd worden. In een slecht werkende CV-ketel kan onvolledige verbranding plaatsvinden, waardoor koolmonoxide ontstaat. Koolmonoxide is erg brandbaar en het inademen van koolmonoxide is levensgevaarlijk ( Het afvoerkanaal van de CV ketel moet regelmatig worden gecontroleerd op verstopping of instorting. Vegen is bij een gasgestookte installatie niet nodig. Gas heeft een schone verbranding en vervuild de schoorsteen niet. Het jaarlijks laten controleren van uw (bad)geiser door een erkend installateur is een goede preventieve maatregel. De vlam van een goed afgesteld gastoestel is zal grotendeels blauw zijn, dus heet. Een onvolledige verbranding blijkt uit een gele of oranje vlam. Ook het afvoerkanaal moet schoon en in orde zijn. Daarnaast moet er voldoende lucht toegevoerd worden. |
|  | □ | Is CV-ketel rondom vrij van brandbare materialen? (stoffen / vloeistoffen/ ventilatie Co2) Bij het aanslaan van de CV-ketel komen soms vlammen onder de ketel vandaan. Door de warmte die vrijkomt kunnen licht ontvlambare materialen in brand vliegen. Bewaar licht ontvlambare stoffen zoals wasbenzine en spiritus op een veilige plaats. Bij voorkeur in de schuur. Voor de verbranding van het aardgas bij een geiser is zuurstof nodig. Is er te weinig zuurstof, dan verbrandt niet alles en vormt zich koolmonoxide. Mogelijke indicaties zijn: - in de geiser zelf is de vlam oranje en brandt hoger dan normaal - door de vrijkomende waterdamp, die niet via de afvoer verdwijnt, beslaan de ramen. Er dient dus in dit geval continu geventileerd te worden. Een gesloten geiser zorgt zelf voor voldoende ventilatie welke nodig is voor de verbranding. |
| F | Slaapkamer |
|  | □ | Wordt er op de slaapkamer gerookt? Roken in bed is erg gevaarlijk. Als u in slaap valt kan de nog brandende sigaret eenvoudig brand veroorzaken. Vooral bij gebruik van alcohol of slaappillen kan men bij het op temperatuur komen van het lichaam ineens in slaap vallen. De niet uitgemaakte sigaret kan dan brand veroorzaken. Advies: een rookmelder in de slaapkamer bijplaatsen. |
|  | □ | Wordt de elektrische deken veilig gebruikt? (bedrading goed / lees gebruiksaanwijzing) Elektrische dekens kunnen door kortsluiting of oververhitting brand veroorzaken. Belangrijk is daarom de elektrische deken te gebruiken volgens de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. Meestal ligt de oorzaak bij het opbergen van de deken na een winterseizoen. De deken wordt dan te scherp opgevouwen of verkeert opgevouwen waardoor de bedrading beschadigd en brand kan ontstaan. Advies om bij het opbergen van de deken deze niet te scherp en volgens de gebruiksaanwijzing te vouwen zodat de draden niet beschadigen. Het is verstandig om bij het eerste gebruik van de elektrische deken deze te controleren op plaatselijke abnormale warmteontwikkeling. |
|  | □ | Worden op de slaapkamer apparaten veilig gebruikt (‘s nachts uit,verdeeldozen, ventilatie) Apparatuur in de slaapstand/stand-by (herkenbaar aan een rood brandend lampje) is een veel voorkomende oorzaak van brand. Daarom is het belangrijk dat de televisie, de computer en bijvoorbeeld de ventilator ’s nachts en bij afwezigheid uitgezet worden. Ook op de kinderkamers staat tegenwoordig veel apparatuur welke vaak ook ´s nachts aanstaan. Bij apparaten welke niet uit te schakelen zijn, is het verstandig een rookmelder te plaatsen. |
| G | Bewoners |
|  | □ | Kunnen alle bewoners zelfstandig de woning verlaten? (Slechtziend, -horend, -ter been) Verschillende soorten beperkingen kunnen er voor zorgen dat iemand geen of lastig signalen kan waarnemen (doof, slechthorend, blind, slechtziend. Of signalen niet goed kunt interpreteren (verstandelijke of psychische beperking) Of iemand die problemen ondervind bij het handelen (conditionele problemen als gevolg van long-, hart- en vaatziekten of bijvoorbeeld mobiliteitsproblemen door een handicap aan boven of onderlichaam). Het is belangrijk dat deze mensen zich voorbereiden op een noodsituatie. Middelen om goed voorbereid te zijn op een calamiteit: Rookmelders voor doven en slechthorenden. Deze rookmelders zijn gekoppeld aan een trilplaat en flitslicht. Alarmnummer voor doven en slechthorenden 0800-8112. Met behulp van een teksttelefoon kunnen alarmmeldingen worden doorgegeven via een speciale dovencentrale. Thuistechniek "domotica" kan behulpzaam zijn bij het voorkomen van branden en het bij waarschuwen van personen. Denk bijvoorbeeld aan camerabewaking, personenalarmering, spreek-luisterverbinding, valpreventie en integratie met de brandmeldcentrale en telefooncentrale. Is er iemand in de familie, buurt of vriendenkring die minder zelfredzaam is? Denk eens na over hoe men samen kan zorgen voor meer brandveiligheid. |
|  | □ | Is er een vluchtplan en is deze besproken met de bewoners? (alternatief, verzamelplek) Om bij brand snel te kunnen vluchten is een vluchtplan noodzakelijk. Is er besproken met de familie hoe de woning zo snel mogelijk verlaten kan worden. Ook als de voordeur of trap geblokkeerd is. Is een 2e vluchtmogelijkheid besproken? |
|  | □ | Is de woning snel te verlaten? (De huissleutel op een vaste, veilige plaats) Inbraakbeveiliging en brandpreventie verdragen elkaar niet zo goed. Om inbraak te voorkomen worden deuren en ramen op slot gehouden. Bij brand is het echter noodzakelijk het huis te kunnen verlaten. Is er een vaste opbergplaats voor de sleutel(s) en/of wordt er gebruik gemaakt van deurschuiven of draaisloten zonder sleutel. |
|  | □ | Zijn er al rookmelders aanwezig in de woning? (Goed functionerend, op de juiste plek) Om ‘s nachts, wanneer iedereen slaapt, een brand tijdig te ontdekken, is de aanwezigheid van een rookmelder in de gang of overloop voor de deur naar de slaapkamer onontbeerlijk. In huizen die na 2003 gebouwd zijn is een rookmelder verplicht. Als er brand ontstaat en er een rookmelder is gemonteerd moet deze vanaf de slaapkamer te horen zijn. Advies is dus om een rookmelder in de gang van de slaapkamer te monteren. Meerdere rookmelder maakt de ontdekkingstijd kleiner en de kans op ontvluchten groter. |

Heeft u vragen kunt u contact opnemen met:

Brandweer Midden- en West Brabant

Cluster Breda

Sector Risicobeheersing

(076) 5296600

risicobeheersing-breda@brandweermwb.nl

www.brandweermwb.nl